Il Genesy 1200 è un prodotto Professional, completo

di tutte le correnti utilizzate in campo medico.

147 Programmi - 11 Riabilitazione - 33 Dolore-Tens

23 Microcorrenti - 3 Denervato - 6 Interferenziali

3 Incontinenza - 1 Ionoforesi - 22 Sport –

29 Fitness - 16 Bellezza

Le tecnologie utilizzate sono le più avanzate e consentono

un uso dello stimolatore estremamente agevole e sicuro in ogni situazione terapeutica.

TIPI DI CORRENTE  - EMS  - TENS  - MCR  - DENERVATO  - INTERFERENZIALE  - IONOFORESI

Questo stimolatore è programmabile e permette agli utenti professionali di creare programmi specifici con parametri personalizzati e di memorizzarli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 4 CANALI indipendenti Frequenza: 0,3 – 150 Hz  Potenza: 120 mA per canale  Ampiezza d'impulso: 40 – 450 µs  Forma onda: Onda quadra bif. simmetrica compensata  Alimentazione: a rete e batteria.

Conforme alla direttiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

Costo noleggio

€ 6,00 al giorno iva compresa

(noleggio minimo 15 giorni)

*Cauzione 	   €	300,00

Consegna e ritiro comune di Milano	   €	  30,00

Consegna e ritiro provincia di Milano	   €	  40,00

*La cauzione verrà restituita alla riconsegna dell’apparecchio.

La consegna a domicilio comprende la messa in funzione e le istruzioni d’uso.