SCHEDA TECNICA  PRODUTTORE

MEDILAND srl – Viale Delle Industrie,5 – 20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE:

LETTO “KOMETA” A 3 MOVIMENTI CON RETE IN METALLO

CODICE ISO: 18.12.10.003

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -Nr: 135615/R.

CODICE Nr: 854801

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Pratico, confortevole ed estremamente piacevole, dispone di un rialzo dorsale e

di un sostegno per le gambe regolabile elettricamente tramite la semplice pressione

di un pulsante.

Dotato di 4 ruote da 125 mm piroettanti, con freno indipendente su ogni ruota, per assicurare stabilità e sicurezza.

Il letto è pieghevole per facilitarne il trasporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Spalliera (testiera) e pediera in piacevole e caldo legno di Faggio

-Struttura in acciaio verniciata in epossidico

-Rete metallica a 4 sezioni verniciata in epossidico

-Munito di quattro motori silenziosi (nr 2 alzata letto, nr 1 lato testa, nr 1 lato piedi)

-Rialzo dorsale da 0° a 70°

-Rialzo per gambe da 0° a 25°

-Sponde laterali scorrevoli ed estraibili in legno di Faggio

-Asta solleva ammalati posizionabile sia a destra che a sinistra

-Altezza spalliera (testiera) cm. 88

-Altezza basamento cm. 39

-Dimensioni cm. 211 x cm. 101,5

-Rete: cm 191 x 775

-Portata Max Kg. 174

-Dispositivo di comando con possibilità di regolazione singola (spalliera o gambe) o

simultanea (spalliera e gambe) e regolazione dell’altezza verticale del letto.

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

Costo noleggio

€ 6,50 al giorno iva compresa

Noleggio per 15 giorni

€ 7,00 al giorno iva compresa

(noleggio minimo 15 giorni)

*Cauzione			€	200,00

Consegna

nel comune di Milano  		€	  60,00

Ritiro

nel comune di Milano		€	  40,00

Consegna

in provincia di Milano		€	  80,00

Ritiro

in provincia di Milano		€	  50,00

*La cauzione verrà restituita alla riconsegna del letto.

La consegna a domicilio comprende il montaggio e le istruzioni d’uso.

Prezzo promozionale di vendita € 1.150,00 iva compresa

IMPORTANTE: Nel caso di acquisto dopo i primi 15/30 giorni di noleggio

dal prezzo di vendita vi verrà detratto l’importo pagato per il noleggio.